АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

(ГАУ РО «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)

Генеральный план  Тацинского сельского поселения

Ростовской области

Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.

Пояснительная записка

Том I

Положения о территориальном планировании

Ростов-на-Дону

2009 год

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

(ГАУ РО «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)

Генеральный план  Тацинского сельского поселения

Ростовской области

Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.

Пояснительная записка

Том I

Положения о территориальном планировании

Директор                                                                               Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                В. В. Болотова

Ростов-на-Дону

2009 год

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                В.В. Болотова

Ведущий архитектор                                                         В.С. Пономарева

Экономическая часть:

Специалист                                                                                  И. А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерной и транспортной

инфраструктуры                                                                       Н.Б. Смирнов

Руководитель группы                                                            Н. Ю. Зинченко

ГИП                                                                                           И.А.Кондаков

Инженер                                                                                        И.В. Ботова

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе Ростовской области и  Градостроительным

кодексом РФ.

- Состав  проекта:

Генеральный план Тацинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта)

Том I. Положения о территориальном планировании.

Обоснование генерального плана Тацинского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области.

Том II.  Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы.

По генеральному плану Тацинского сельского поселения:

- 1. ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

- 2. план современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

- 3. схема  результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства, М 1:25000;

-  4. генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

-  5. схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000;

- 6. схема развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1:25000;

- 7. схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

- 8. сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000.

По генеральному плану населенного пункта – ст. Тацинская :

-  9. план современного использования территорий М 1:5000;

-  10.  схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства;

-  11. схема генерального плана ст. Тацинская совместно с земельным участком, находящимся в федеральной собственности М 1:10000

-  12. схема инженерной подготовки и благоустройства территории.

| Содержание тома I |
| --- |
|  | Введение | 7 |
| 1. | Цели и задачи генерального плана | 9 |
| 2. | Основные положения | 10 |
| 2.1. | Экономическое развитие | 10 |
| 2.2. | Население, жилой фонд и культурно-бытовое обслуживание | 10 |
| 2.3. | Планировочная организация территории и функциональное зонирование. | 18 |
| 2.4. | Инженерно-транспортная инфраструктура | 22 |
| 2.5. | Экология и благоустройство, градоэкологические мероприятия | 27 |
| 3. | Технико-экономические показатели | 32 |

Введение.

Генеральный план Тацинского сельского поселения разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ;

- Областным законом Ростовской области о градостроительной деятельности в РО от 14 января 2008 года № 853-3С;

- Постановлением Администрации Тацинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области от 22 ноября 2007 года

№ 114;

- Областными нормативами градостроительного проектирования;

- Требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт № 33 на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения; Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.  от 26.02.2008 г.

- задание на разработку проекта;

В основе генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Ростовской агломерации, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации), выполненная институтом ОАО «НИИП Градостроительства».

- Схема территориального планирования Тацинского района, выполненная в составе Восточно-Донбасской агломерации.

Состав  проекта определен на основании задания  на разработку Генерального плана  Тацинского сельского поселения, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым - 07.12.07 г.

Статус  муниципального образования и его роль в системе расселения.

Тацинское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тацинский район Ростовской области, административный центр района - ст.Тацинская. Поселение расположено в центральной части Тацинского района и граничит:

- с юга – с  Ермаковским сельским поселением,

- с востока – с Жирновским городским поселением;

- с запада – с  Суховским и Ковылкинским сельскими поселениями;

- с севера – с Михайловским и Углегорским сельскими поселениями.

Территория Тацинского сельского поселения расположена в 221км  от областного центра г. Ростова-на-Дону.

В состав Тацинского сельского поселения входит ст. Тацинская.

1.Цели  и задачи генерального плана.

Основной целью  генплана является определение поэтапной долгосрочной стратегии территориального планирования поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышения жизненного уровня населения Тацинского сельского поселения с выбором оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Для осуществления обозначенных целей необходимо  выполнить задачи по совершенствованию жилищной политики, системы обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур, производственного комплекса, обеспечить охрану окружающей среды и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рациональные решения задач по планировочной организации и функциональному зонированию территории поселения, определяют максимальное раскрытие социально-экономического и рекреационного потенциала поселения, с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Перечень  мероприятий и программ инвестиционного освоения, разработанных в составе проекта, позволят реализовать поставленные задачи.

2. Основные положения.

2.1. Экономическое развитие.

Планируемая экономическая политика Тацинского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Тацинского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

Выделены приоритетные направления развития народного хозяйства поселения - сельское хозяйство.

Экономическое развитие ориентируется, с одной стороны, на усиление бесспорных преимуществ территориальной социально-экономической системы поселения, с другой – на ослабление и ликвидацию воздействия основных сдерживающих факторов.

2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание.

Существующее население Тацинского сельского поселения на 01.01.2008 г. составляет 11270 человека или 26,5% от численности населения Тацинского района. Расчетная численность населения Тацинского сельского поселения представлена в таблице №1.

Таблица 1

Сводная таблица перспективной численности населения Тацинского с. п. по оптимистическому пути в целом, а так же с. п., входящего в его состав.

|  |  | Численность жителей (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  | Настоящее время | Расчетные сроки генерального плана |
|  | 2007 г. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. | 2012г. | 2027г. |
| Населенный пункт: | 11270 |  |  |  |  |  |  |
| Ст. Тацинская | 11270 | 11305 | 11455 | 11700 | 11955 | 11349 | 12182 |
| Всего по Тацинскому сельскому поселению | 11270 | 11305 | 11455 | 11700 | 11955 | 11349 | 12182 |

Проектная занятость по основным отраслям.

Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Таблица 2

Структура занятости населения.

| Численность экономически активного населения по отраслям: | Человек |
| --- | --- |
|  | Настоящее время (01.01.07) | Расчетные сроки генерального плана |
|  |  | 2012г. | 2027г. |
| Промышленость | 140 | 143 | 158 |
| Сельское хозяйство | 704 | 708 | 783 |
| В сфере обслуживания | 1663 | 1677 | 1855 |
| Прочие | 438 | 446 | 493 |
| Всего: | 2945 | 2974 | 3289 |

Жилищный  фонд.

Для расчета потребности жилищного фонда на перспективу использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Для расчета принята нормативная жилобеспеченность на 1-ю  очередь строительства – 23,5кв.м/чел, на расчетный срок – 30кв.м/чел. (при существующей жилобеспеченности – 20 кв.м./чел.)

Исходя из этого, на 1 очередь строительства (2012г.) планируется введение 25,49 тыс.кв.м общей площади жилья и 11,51 тыс.кв.м реконструкции существующей жилой застройки.

На расчетный срок (2027г.) планируется введение 89,23 тыс.кв.м  жилья и 34.52 тыс.кв.м реконструкции существующей жилой застройки. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 379.4 тыс.кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения в 1,7 раза по сравнению  с современным состоянием.

Таблица 3

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда Тацинского сельского поселения

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2007 г. | 1 очередь строительства (2012 г.) | Расчетный срок (2027 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | чел. | 11270 | 11436 | 12648 |
|  | Плотность населения | чел./га | 29,7 | 30 | 30,1 |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 226 | 263 | 379,4 |
|  | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. кв.м | - | 25% от общей убыли | 75% от общей убыли |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилищный фонд находящийся в санитарно-защитной зоне | тыс. кв.м | - | - | 7,35 |
|  | ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс. кв.м | - | - | - |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | 226 | 226 | 155,65 |
|  | Реконструкция, новое строительство на территории существующей жилой застройки | тыс. кв.м | - | 11,51 | 34,52 |
|  | Новое строительство – всего | тыс. кв.м общей площ. квартир | - | 25,49 | 89,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | тыс. кв.м | - | 9,8 | 8,29 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. кв.м | - | 15,7 | 81,01 |
|  | Плотность жилого фонда | м2/га | - | - | - |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 20 | 23 | 30 |

Таблица 4

Распределение жилищного фонда по населенным пунктам

Тацинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | 1 очередь строительства, тыс. м2 | Расчетный срок, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Тацинское сельское поселение, всего | 263 | 379,4 |
| 1.2 | Ст. Тацинская | 263 | 379,4 |

Культурно-бытовое обслуживание.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной деятельности – обеспечению комфортности проживания. С этой целью генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Тацинского сельского  поселения:

- формирование трехступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

- для формирования центров обслуживания необходимо создавать многофункциональные объекты.

Таблица 5

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

|  | Больницы, коек | Поликлиники, посещений в смену | Станции скорой медицинской помощи, машин | Аптеки, аптечные киоски, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая вместимость | 500 | 115 | 1 | 2 |
| Нормативная вместимость на сущ.население | 429,5 | 248 | 2 | 1 на R обсл. 500 м |
| 1 очередь (2012г.) | 429,5 | 252 | 2 | 3 |
| Расчетный срок (2027г.) | 430 | 278 | 4 | 4 |

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в табл. 6.

Таблица 6

Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аптека |  | - | В торгово-развлекательных центрах и ЦРБ |
| Специализированный дом-интернат | 28 мест. | Реконструкция существующего дома-интерната | На 22 места существующий дом-интернат |
| Строительство терапевтического корпуса на территории ЦРБ | - | 91620 | Реконструкция, модернизация и переоборудование существующих корпусов ЦРБ |
| Открытие реанимационного отделения в ЦРБ | - |  |  |
| Строительство консультативно-диагностического центра | - |  |  |
| Станции скорой медицинской помощи, машин | 4 | 2000 | На территории ЦРБ |

Таблица 7

Обеспеченность городского поселения детскими

дошкольными учреждениями

| Год | Количество детей, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях | Проектное количество мест в дошкольных учреждениях | Очередь в детские дошкольные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 321 | 310 | 0 |
| 2004 | 345 | 310 | 0 |
| 2005 | 355 | 310 | 0 |
| 2006 | 342 | 310 | 0 |
| 2007 | 398 | 390 | 62 |
| 2008 | 407 | 390 | 132 |

Таблица 8

Показатели по школьным и дошкольным образовательным учреждениям поселения

| Наименование образовательных учреждений | Число учащихся |
| --- | --- |
| МОУ Тацинская СОШ №1 | 280 |
| МОУ Тацинская СОШ №2 | 460 |
| МОУ Тацинская СОШ №3 | 320 |
| Всего | 1060 |
| МДОУ Тацинский д/сад «Березка» | 55 |
| МДОУ Тацинский д/сад «Колокольчик» | 155 |
| МДОУ Тацинский д/сад «Солнышко» | 80 |
| МДОУ Тацинский д/сад «Радуга» | 100 |
| Всего | 390 |

Таблица 9

Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу

|  | существующая | нормативная вместимость | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 390 | 406 | 456 |
| Общеобразовательные школы | 1060 | 1386 | 1556 |

Таблица 10

Проектируемые учреждения образования

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вмести-мость | Размер Земель-ного участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДУ д/сад | 70 | 2800 | Совместно со спортшколой |
| МОУ СОШ | 500 | 30000 | С уч-ком. дет. сада. |

Таблица 11

Расчет потребности населения в учреждениях культуры на перспективу

|  | Клубы посетительские, мест | ДК, мест | Библиотеки, тыс. экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая вместимость | 20 | 475 | 57,6 |
| Нормативная вместимость на сущ. население | 902 | 564 | 50,7 |
| Расчетный срок (2027г.) | 1012 | 632 | 57 |

Проектируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в табл. 12.

Таблица 12

Проектируемые учреждения культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Молодежные информационные центры, интернет-кафе | 224 чел. | - | Торгово развлекательные центры |

Таблица 13

Расчет потребности  населения в учреждениях физической культуры и спорта на перспективу

|  | Современное состояние | Необходимая вместимость на 2007 | 1 очередь (2012 г.) | Расчетный срок (2027г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 1,5 | 7,9 | 8 | 8,7 |  |
| Спортивный зал м2 площади пола зала | 992 | 901,6 | 914,9 | 1011,2 | При школах |
| Плавательные бассейны крытые и открытые, кв. м зеркала воды | - | 281,75 | 285,9 | 316,2 |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс м2 | 600 | 902 | 915 | 1012 |  |

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта и размеры земельных участков представлены в табл. 14

Таблица 14

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спортивный комплекс с бассейном и искусственным льдом | Уточняется заданием | 1,82 | По ул.Станичной |

Таблица 15

Проектируемые учреждения бытового обслуживания

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единицы измерения | Вмести-мость | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Торгово- развлекательные центры | М2 торговой площади | 3795 | 0,95 га | 1.По ул. Калинина (1200) 2. по ул. Баданова(1200) 3. реконструкция существующих объектов торговли и развлекательных учреждений (1395) |
| Рыночный комплекс | мест | - | - | Существующие 2 рынка |
| Гостиница | мест | 76 | 1.– 1980 м2 2.-2200 м2 | 1.По ул. Калинина (36мест) 2. по ул. Баданова (40 мест) |
| Банно-оздоровительный комплекс | мест | 88 | 0,4 га | В составе спорткомплекса по ул. Станичной |
| Химчистка | кг/смену |  |  | В торгово-развлекательных центрах |

2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование.

При разработке генерального плана Тацинского с.п. и схемы генерального плана ст. Тацинской были учтены	 следующие факторы и положения:

- развитие транспортной структуры в поселении;

- упорядочение структуры земель сельскохозяйственного назначения;

- природные и климатические условия, направления господствующих ветров, наличие водоемов;

- сложившаяся на сегодняшний день планировочная структура с ее селитебными и коммунально-промышленными территориями, с существующей сеткой улиц, системой зеленых насаждений, объектами культурно-бытового назначения и т.д.;

- планируется развитие жилого образования на юго-западе ул.Ковалева и образование зоны отдыха с прудом в отработанном глиняном карьере;

- упорядочение и застройка новых кварталов по ул. Белимова, ул. Баданова, ул. Станичная, ул. Крайняя;

- планируется развитие юго-восточной части и связанной с ней территорией военного городка;

- планируется реконструкция квартала – подцентра с храмом, гостиницей, магазинами и общественно-деловой зоной;

- вынос ООО ДХО «Тацинская нефтебаза» в северную часть поселения;

- вынос ООО ДХО «Тацинский инкубатор» в северо-западную часть поселения.

В генеральном плане разрабатывается система планировочных мероприятий, обеспечивающих организацию современных комфортных условий для проживания, труда, отдыха населения и удовлетворения всех его материальных и духовных потребностей. Предусматривается создание и упорядочение планировочной структуры станицы, организация удобных внутренних и внешних связей, вынос из селитебной зоны вредных в санитарном отношении объектов, создание полноценной системы культурно-бытового обслуживания, формирование выразительного архитектурного облика жилой и общественной застройки и полноценной зоны отдыха.

Функциональное зонирование территории.

Общая площадь земель Тацинского с.п. составляет 15800 га. В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения составляют 14539,9 га. Земли населенного пункта 874 га, земли промышленности 35 га, транспорта – 290 га, водного фонда - 50 га, земли специального назначения – 11,1 га. Земли лесного фонда отсутствуют.

Генеральный план Тацинского с.п. предусматривает развитие всех функциональных зон поселения на 1-ю очередь и на расчетный срок, а также резервирует территории различных зон за расчетный срок.

Таблица 16

Категории земель Тацинского с.п. по целевому назначению.

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 01.01.07г. | Первая очередь строительства 2012г. | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 15800 | 15800 | 15800 |
| 1.1. | В том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | га | 14539,9 | 13777 | 13725,4 |
| 1.2. | Земли населенного пункта | га | 874 | 1393 | 1393 |
| 1.3. | Земли промышленности | га | 35 | 50 | 66,2 |
| 1.4. | Земли транспорта ( + ж/д отвод) | га | 290 | 305,6 | 341 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | - | - | - |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | 50 | 50 | 50 |
| 1.7. | Земли специального назначения | га | 11,1 | 9,4 | 9,4 |
| 1.8. | Иных зон - резервные | га | - | 215 | 215 |
|  | Итого: | га | 15800 | 15800 | 15800 |

Развитие основных функциональных зон  в ст. Тацинской: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Таблица 17

Распределение земель населенного пункта ст. Тацинская по видам функционального использования

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 01.01.07г. | Первая очередь строительства 2012г. | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель, населенного пункта – функциональные зоны | га | 874 | 1393 | 1393 |
| 1.1. | В том числе: Жилые зоны | га | 379 | 381,6 | 420,8 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны | га | 18,1 | 21,5 | 33,9 |
| 1.3. | производственные | га | 52,2 | 60 | 72,7 |
| 1.4. | Инженерные и транспортные структуры | га | 106,8 | 140 | 209 |
| 1.5. | Рекреационные зоны | га | 71,7 | 130 | 255 |
| 1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 245 | 520,9 | 262,6 |
| 1.7. | Зоны специального назначения (кладбища) | га | 1,2 | 8,3 | 8,3 |
| 1.8. | Резервные территории (жилые, общественно-деловые зоны, промышленные) | га | - | 130,7 | 130,7 |
|  | Итого: | га | 874 | 1393 | 1393 |

Развитие сложившейся планировочной структуры, упорядочение кварталов.

Развитие общественных центров по ул. Калинина, по ул. Баданова - ул. Станичная.

Создание благоустроенной парковой зоны отдыха вдоль системы прудов (Новоандреевский, Таловый, Центральный, Новый) по балке Таловой.

2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Водоснабжение.

Источником водоснабжения Тацинского с. п. является Тацинское  месторождение подземных вод.  По данным ООО «Южгеосервис» (исх. № 117/08 от 22.09.2008г), работы  по подсчету и утверждению запасов в Тацинском районе были выполнены в 80-е годы. Тацинское месторождение  имеет  величину эксплуатационных запасов 6,2 тыс.м3/сут, по категориям: А – 3,1; В – 3,1 тыс. м3/сут (ТКЗ ВДТГУ, протокол № 10 от 20.09.1972г). Необходима доразведка подземных вод месторождения в ст.Тацинской. Микробиологический анализ качества питьевой воды соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01, однако по жесткости вода не соответствует нормативным требованиям.

Водоснабжение поселка имеет несколько самостоятельных систем, которые эксплуатируются следующими организациями: ОАО «Монтажник», ООО «Партнер», ЦРБ, КФХ «Вероника», ОАО «Тацинскплемсервис». Основной водозабор ОАО «Монтажник» находится на расстоянии 100 м от  границы поселения и состоит из 4-х скважин.  Все скважины имеют зоны санитарной защиты- 30 м.  Из артезианских скважин вода по трубопроводам подается на площадку водопроводных сооружений , расположенную к югу от ул.Крупской. На площадке расположены  резервуар запаса воды емкостью 1000 м3, насосная станция 2-го подъема и хлораторная  для обеззараживания воды. Остальные артезианские скважины  размещены по всей  территории поселения. Подача воды из артезианских скважин производится в водонапорные башни и далее в разводящие сети.

Разводящие сети водопровода изношены и требуют перекладки. Необходима также замена насосного оборудования насосных станций и артезианских скважин. Необходимо строительство 2-го резервуара запаса воды.   В связи с тем, что качество подземных вод основного водозабора по содержанию общей жесткости, не соответствует  СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», генеральным планом предусматривается строительство станции водоподготовки на площадке водопроводных сооружений.

Метод очистки воды и подбор оборудования будет зависеть от анализов проб воды, полученных из скважин. Для обеззараживания воды, прошедшей очистку предлагается использовать раствор гипохлорита натрия.  В связи предполагаемым строительством, на расчетный срок, дороги  регионального значения, предлагается предусмотреть реконструкцию водозаборных сооружений, попадающих под проектируемую дорогу.

Водоотведение.

Организованная система канализации на территории поселения отсутствует. Канализационные стоки из дворовых выгребов вывозятся ассинизационными машинами в сливные ямы, расположенные по балке Таловая.  Стоки от Молзавода и ЦРБ сбрасываются на рельеф за пределы территории станицы.

Генеральным планом предусматривается канализование поселения с отводом канализационных стоков на очистные сооружения полной биологической очистки. Очистные сооружения предлагается разместить в районе полигона ТБО со стороны  Юго-Западной окраины станицы.

Электроснабжение.

Электроснабжение Тацинского с. п. осуществляется от  ПС 35/10 кВ «Тацинская» СХТ  филиала ОАО «МРСК ЮГА- Ростовэнерго», расположенной в северо-восточной части ст. Тацинская. Питание подстанции осуществляется по ЛЭП 35 кВ от  двух питающих  подстанций филиала ОАО «МРСК ЮГА -Ростовэнерго» ПС 110/35/10 кВ «Б-8»,»Б12», расположенных на территории Углегорского с. п. От подстанции - «Тацинская» СХТ электроэнергия подается на понизительные трансформаторные подстанции 10/04 кВ, расположенные на территории поселения, откуда по линиям 0,4 кВ  производится распределение электроэнергии по потребителям.

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения. В связи с предполагаемым увеличением численности населения и размещением новых объектов жилищного и общественного назначения на расчетный срок, предусматривается  развитие сетей 10 (6) кВ с установкой, при необходимости, в центрах нагрузок новых трансформаторный подстанций 10(6)/0,4 кВ. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов  при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования.

Связь.

На территории  поселения имеется АТС с количеством телефонных номеров -2099, а также  имеется 4 оператора мобильной связи : «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле 2». Генеральным планом предлагается предусмотреть увеличение номеров проводной телефонной связи.  Операторам рекомендуется выполнение работ по реконструкции и замене оборудования в целях улучшения качества связи и предоставления дополнительных услуг.

Газоснабжение.

Газоснабжение Тацинского с. п. осуществляется от ГРС «Тацинская». ГРС подключена к магистральному  газопроводу – отводу, проложенному от  ст. Грачи (Белокалитвенский р-н ) до ст. Тацинская.  Степень газификации поселения -98%, с учетом снабжения населения сжиженным газом. По территории Тацинского с.п. проложено 65 км газопроводов,  в том числе, газопроводов высокого давления – 10,69 км,  газопроводов среднего давления – 3,19 км.

Генеральным планом предлагается выполнить 100% газификацию поселения. В связи с предполагаемым увеличением численности населения и размещением новых объектов жилищного и общественного назначения, на расчетный срок, предлагается после утверждения генерального плана поселения заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Тацинского р-на с учетом изменений в параметрах газопотребления  Тацинского с. п.  На последующих стадиях проектирования, силами специализированной организации необходимо разработать проекты газоснабжения новых объектов.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилых домов осуществляется от квартирных газовых теплогенераторов, теплоснабжение объектов соцкультбыта осуществляется от автономных газовых котельных, теплоснабжение потребителей Молокозавода и ЦРБ осуществляется от собственных газовых котельных. Генеральным планом не предусматривается изменение схемы теплоснабжения поселения.

Транспортная инфраструктура.

Транспортно-магистральный каркас в соответствии с общим решением схемы территориального планирования в масштабе  Восточно-Донбасской агломерации, представлен магистральной линией железной дороги «Лихая-Волгоград» и автомобильной федеральной дорогой (М-21), связывающей Федеральную дорогу (М-4) с Волгоградом.

По схеме территориального планирования предлагается к магистральному каркасу Федерального значения подключить проектируемые дороги межрегионального значения, проходящие с западной и восточной стороны селитебной территории ст. Тацинская, к которым примыкает сеть межпоселковых и местных дорог.

Внешние связи станицы осуществляются двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным.

Автомобильные перевозки осуществляются  Тацинским автотранспортным предприятием, расположенным в северо - восточной части станицы.

Транзитное движение автотранспорта проходит по обходной дороге в северной части станицы с выходом на автодорогу Ростов-Волгоград.

Уличная сеть ст. Тацинская в основном имеет прямоугольное начертание, в северной части, в районе балки Таловой, улицы и переулки подчинены рельефу местности.

Проектом предусматривается сохранение сложившейся уличной сети, исключение движения грузового транспорта по жилым улицам, сохранения в общественном центре пешеходной зоны, определение оптимального маршрута общественного транспорта, а также создания условий для удобного передвижения инвалидов.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Станица Тацинская  представляет собой расселение по обеим сторонам железной дороги Ростов-Волгоград. Большая часть селитьбы находится к северу от ж.д. Конфигурация застроенной территории имеет вытянутую форму в широтном направлении.

Северная часть станицы пересекается б. Таловой, по дну которой проходит водоток.

Рельеф в основном спокойный. Не нормативные уклоны отмечаются по склонам балки, которые подвергаются размывающему воздействию ливневых вод. Ливневая канализация отсутствует, в результате размываются дождевыми водами неукрепленные части улиц.

Генеральным планом предусмотрен     следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке станицы:

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

-мероприятия по борьбе с оврагообразованием;

-защита территорий от подтопления и затопления;

-мероприятия по борьбе с просадочностью;

3.Благоустройство прибрежной территории.

4. Агролесомелиорация.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Проектом предусматривается устройство дождевой канализации закрытого типа.

На промышленных территориях  предусмотреть локальные очистные сооружения для очистки от нефтепродуктов перед сбросом в ливневую канализацию или в пониженные места рельефа.

Санитарная очистка территории.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных  домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения        отходов  следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

2.5. Экология и благоустройство, градоэкологические мероприятия.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Тацинского сельского  поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна.

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработке проектов ПДВ на всех предприятиях.

- разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- совершенствованию и развитию сетей автомобильных дорог поселения (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с темпами роста интенсивности движения);

- закрытию и рекультивации существующих и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов;

- расширению площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Созданию зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц и санитарно-защитных зон.

Охрана поверхностных вод.

Для улучшения качества потребляемой воды должна быть создана система водопроводных очистных сооружений. По завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшится и будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Охрана подземных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, Генеральным планом приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах (скважинах, колодцах, родниках) необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной  отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

Охрана почв.

Для сокращения содержания пыли в селениях необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

Отходы производства и потребления и санитарная очистка.

Очистка территории населенного пункта Тацинского сельского поселения – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка.

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение производственных отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование;

- разработка и внедрение схемы санитарной очистки территории поселения от твёрдых бытовых отходов. Полигон ТБО (площадью10,3 га) размещается в юго-западной части Тацинского с.п. и рассчитан на переработку твердых бытовых отходов всего Тацинского района.

Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселенческих образований проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон (СЗЗ) организациями-загрязнителями.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 2.19);

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов по оплате за жилье (за счет предприятий)).

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от магистральных нефте- и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Благоустройство водоемов.

В настоящее время санитарное состояние прибрежной части водоемов неудовлетворительное.

Для оценки рекреационной пригодности территории балки Таловой и системы ее прудов необходимо выполнить химический анализ состава пляжных и донных отложений. Прибрежные территории и дно водоемов необходимо очистить от ила, отсыпать дно галечным или гравийным материалом для улучшения санитарно - гигиенических аспектов и организации полноценного и качественного отдыха населения.

3.Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |
|  | Территория сельского поселения, всего | га | 15800 | 15800 | 15800 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 14539,9 | 13777 | 13725,4 |
|  | земли населенных пунктов | га | 874 | 1393 | 1393 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 325 | 355,6 | 407,2 |
|  | земли лесного фонда | га | - | - | - |
|  | земли водного фонда | га | 50 | 50 | 50 |
|  | Земли населенных пунктов - всего | га | 874 | 1393 | 1393 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона | га | 379 | 381,6 | 420,8 |
|  | общественно-деловая зона | га | 18,1 | 21,5 | 33,9 |
|  | производственная и коммунально-складская зона | га | 52,2 | 60 | 72,2 |
|  | зона общего пользования | га | 71,7 | 130 | 255 |
|  | зона транспорта, связи, инженерных сооружений | га | 106,8 | 140 | 209 |
|  | иные территориальные зоны | га | 1,2 | 139 | 139 |
| II. Население |
|  | Численность населения, всего | тыс. чел. | 11,27 | 11,436 | 12,648 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Ст. Тацинская | тыс. чел. | 11,27 | 11,436 | 12,648 |
|  | Плотность населения | чел./га | 29 | 29 | 28 |
|  | Всего работающих | тыс. чел | 2,945 | 2,974 | 3,289 |
| III. Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общ. площади | 226 | 263 | 379,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | тыс.м2 | 16,7 | 26,46 | 34,75 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс.м2 | 209,3 | 225,03 | 306,04 |
|  | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 226 | 226 | 255,65 |
|  | Снос жилищного фонда (нарастающим итогом) | тыс.м2 | - | - | 7,35 |
|  | Реконструкция, новое строительство на территории существующей жилой застройки | тыс.м2 | - | 11,51 | 34,52 |
|  | Новое строительство, всего | тыс.м2 | - | 25,49 | 89,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | тыс.м2 | - | 9,8 | 8,29 |
| 5.2. | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс.м2 | - | 15,7 | 81,01 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 20 | 23,5 | 30 |
|  | Плотность жилого фонда (брутто) | м2/га | 569 | 653 | 834 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
|  | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 390 | 406 | 456 |
|  | Общеобразовательные школы – всего | мест | 1360 | 1386 | 1556 |
|  | Тацинский филиал Ростовского кооперативного техникума | мест | 155 | - | - |
|  | Больницы – всего | коек | 500 | - | - |
|  | Поликлиники – Всего. | посещений в смену | 281 | 936 | 937 |
|  | Учреждения культуры и искусства | мест | 495 | 1466 | 1644 |
|  | Спортивные сооружения | м2 площади зала | 992 | - | 1011,2 |
|  | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 1,5 | 9,1 | 10,1 |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 1. | Магистральная дорога регионального значения | км | - | 5.7 | 23.3 |
| 2. | Межпоселковые дороги |  | 31.7 | 31.7 | 37.3 |
| 3. | Главные улицы |  | 2.4 | 6.2 | 6.2 |
| 4. | Улицы в жилой застройке |  | 106.8 | 140 | 209 |
| 5. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 2 | 6 |
| 6. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | Автомоби-лей | 230 | 350 | 500 |
| VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление – всего | тыс. куб. м/ сут. | 1.064 | 2.95 | 3.26 |
| 1.2 | Среднесуточное потребление воды на 1 человека | л/сут. На чел. | 94.0 | 197.0 | 197.0 |
| 2 | Канализация. |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков. | Тыс.м3/сут. | - | 2,26 | 2,5 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/сут. | - | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Электроснабжение. |  |  |  |  |
| 3.1 | Расчетная нагрузка на шинах 10кВ | МВт | Нет данных | 5,15 | 5,7 |
| 3.2 | Годовое потребление электроэнергии | млн.кВт.час | Нет данных | 10,9 | 12,0 |
| 3.3 | Источники покрытия нагрузок |  | ПС35/10 кВ «Тацинская» | -- « -- | -- « -- |
| 4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Степень газификации | % | 98 | 100 | 100 |
| 4.2 | Годовое потребление газа | млн. м3/год | 8,6 | 10,5 | 16,5 |
| 4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС « Тацинская» | -- « -- | -- « -- |
| 5. | Связь |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество абонентов стационарной фиксированной связи | шт. | 2198,0 | 2400,0 | 2470,0 |
| 5.2 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 90 | 96 | 100 |
| 5.3 | Наличие отделений почтовой связи | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | - площадь | м2 | - | 689 | 689 |
| 6.1.2 | - протяженность защитных сооружений | м | - | 662 | 662 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем бытовых отходов | т/м³ | 5072/12394 | 6153/15096 | 10915/26687 |
| 7.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 7.3 | Общая площадь свалок | га | 12 | 10 | 10 |
| 7.3.1. | в том числе стихийных |  | 12 |  |  |
| VII. Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ | га | 4 | 5 | 5 |
|  | Общее количество крематориев | единиц | - | - | - |
| VIII. Охрана природы и рациональное природопользование |
|  | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 15 | 15 |
|  | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0.5 | 0.35 | - |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 56.4 | 90 | 150 |