## АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тацинского  района Ростовской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2023 года			№ 65                                 ст. Тацинская

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Тацинское сельское поселение, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях муниципального образования Тацинское сельское поселение согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Тацинского сельского поселения согласно приложению 2.

3. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров.

4. Два раза в год (весной – с 1 апреля по 1 июня и осенью – с 1 сентября по 1 ноября) проводить совместно с представителями пожарно-спасательной части  ст. Тацинская комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения.

5. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

6. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации Тацинского сельского поселения и размещению на официальном сайте поселения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тацинского сельского поселения                                     Вакулич А.С.

Приложение №1

к Постановлению

№ 65 от 10.04.2023 г.

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях муниципального образования Тацинское сельское

поселение

- Общие положения

В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

– источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

– пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

– противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

– пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

– район выезда – территория, на которой силами пожарных служб по Тацинскому району (далее – ОГПС) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

- Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами; финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам; возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений ОГПС или других организаций, осуществляющих тушение пожаров; проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года; установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении); очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;  проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур; немедленное уведомление ЕДДС Тацинского района (по телефону 8(86397) 3-05-37, 3-05-39) и подразделений ОГПС (по телефону 01 или 101) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ.

2.2. Размещение источников ППВ на территории Тацинского сельского поселения и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.3. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию Тацинского сельского поселения, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2.4. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

- Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. Администрация Тацинского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет, для чего не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.2. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями ОГПС. Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха; на ППВ заводят учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.3. ОГПС в установленном порядке сообщает в администрацию Тацинского сельского поселения, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.4. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

- отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней;

- невозможность подъезда;

- невозможность его обнаружения (засыпан грунтом, мусором, завален оборудованием, загромождён автотранспортом и т.п.); под слоем льда (снега); заасфальтирован;

- невозможность установить пожарную колонку (сдвинут колодец, завален грунтом стояк низко расположен; сбита резьба на стояке; смещён стояк; сужены проушины на верхнем фланце; мешают болты на верхнем фланце).

- наличие технических дефектов (заглушен; нет стояка; не закреплён стояк;

- стояк забит грунтом; трещина в стояке; нет штока; он проворачивается (сорван, согнут, слишком длинный или короткий, малый  или большой квадрат штока; стёрты грани штока; разбит фланец);

- отключение от магистрали;

- заморожен.

Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

дефекты (указатель (табличка) не соответствует действительности: номер дома; тип гидранта; тип сети; диаметр сети; координаты; плохо видны надписи; цвет таблички); указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу; не закрывается (течёт); низкое давление в сети; отсутствует дренаж колодца; нет комплекта; сдвинуто кольцо колодца; нет крышки колодца; нет крышки стояка гидранта; в стояке нет затравки (пробки); течь под верхним фланцем; течь под нижним фланцем; вода в стояке (не работает сливное устройство); вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод); отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур; указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.5. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

– опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

– при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

– не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.6. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

– отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

– отсутствие указателя (координатной таблички);

– нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

– отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

– низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

– негерметичен (не держит воду);

– отсутствует упорный брус;

– не закреплён упорный брус;

– неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

– наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.7. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

– отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

– нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

– неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

– невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

– отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.8. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.9. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.10. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

- Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками администрации Тацинского сельского поселения совместно с представителями ОГПС и определяются меры по обеспечению территории поселения водоснабжением для целей пожаротушения.

4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенного пункта и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению ОГПС.

4.5. Администрация Тацинского сельского поселения должна уведомлять подразделения ОГПС об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

Приложение №2

к Постановлению

№ 65 от 10.04.2023 г.

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Тацинского сельского поселения

| № п/п | Наименование источника ППВ | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПГ №1-2 К-150 | ул. Ленина 60 Тацинская Поликлиника |
| 2 | ПГ№ 3 К-110 | ул. Халтурина 7 |
| 3 | ПГ№ 4 К-110 | пер. Гоголя 24 |
| 4 | ПГ №1 К-150 (севернее 7 м от здания конторы) ПГ№2 К-150 (северо-восточней 20 м от здания котельная, бытовой корпус), ПГ№3 К-150 (восточнее 8 м от склада №8), ПГ№4 К-150 (севернее 11 м от силосного корпуса №4) , ПГ№5 К-150 (севернее 14 м от силосного корпуса №4), ПГ№6 К-150(севернее 14 м от силосного корпуса №3) | ул. Октябрьская 76 Территория АО «Тацинский Элеватор» |
| 5 | ПГ № 9 К-150 (объектовый) | ул. Юбилейная 24 Тацинская ЦРБ |
| 6 | ПГ № 5 К-150 (объектовый) | ул. Октябрьская 57 детский сад «Солнышко» |
|  | ПГ № 8 К-150 (объектовый) | ул. Г. Волкова 67 Тацинская Школа-интернат |
| 7 | ПГ № 10 К-110 | ул. Ленина 38 |
| 8 | ПГ № 11 К-110 | ул. Ленина 27 |
| 9 | ПГ № 12 К-110 | ул. М. Горького 32 |
| 10 | ПГ № 13 К-110 | ул. Пролетарская 30 |
| 11 | ПГ № 14 К-110 | ул. Пролетарская 48 |
| 12 | ПГ № 15 К-110 | ул. Пролетарская 64 |
| 13 | ПГ № 17 К-110 | ул. Пролетарская 88 |
| 14 | ПГ № 19 К-110 | ул. Пролетарская 162 |
| 15 | ПГ № 20 К-110 | ул. Ленина 83 |
| 16 | ПГ № 21 К-110 | ул. Ленина 115 |
| 17 | ПГ № 22 К-110 | ул. Ленина 141 |
| 18 | ПГ № 23 К-110 | ул. Буденовский 32 |
| 19 | ПГ № 24 К-110 | ул. Максима Горького 49 |
| 20 | ПГ № 25 К-110 | ул. Максима Горького 15 |
| 21 | ПГ № 26 К-110 | ул. Халтурина 1 |
| 22 | ПГ № 27 К-110 | ул. Халтурина 5 |
| 23 | ПГ № 28 К-110 | ул. Максима Горького 31 |
| 24 | ПГ № 29 К-110 | ул. Ленина 39 |
| 25 | ПГ № 30 К-110 | ул. Октябрьская 59 |
| 26 | ПГ № 31 К-110 | ул. Октябрьская 152 |
| 27 | ПГ № 32 К-110 | ул. Октябрьская 76 |
| 28 | ПГ № 33 К-110 | ул. Октябрьская 59 Б |
| 29 | ПГ № 34 К-110 | ул. Юбилейная 19 |
| 30 | ПГ № 36 К-110 | ул. Халтурина 25 А (магазин «Муравей») |
| 31 | ПГ № 37 К-110 | ул. Халтурина 33 |
| 32 | ПГ № 38 К-110 | ул. Халтурина 44 |
| 33 | ПГ № 39 К-110 | ул. Халтурина 53 |
| 34 | ПГ № 40 К-110 | ул. Юбилейная 31 |
| 35 | ПГ №1-41 К-110 | ул. Юбилейная 21 |
| 36 | ПГ № 42 К-110 | ул. Юбилейная 64 |
| 37 | ПГ № 43 К-110 | ул. Юбилейная 59 |
| 38 | ПГ № 44 К-110 | ул. Сенная 7 |
| 39 | ПГ № 45 К-110 | ул. Юбилейная 30 |
| 40 | ПГ № 46 К-110 | ул. Юбилейная 18 кв 2 |
| 41 | ПГ № 47 К-110 | ул. Юбилейная 5 |
| 42 | ПГ № 48 К-110 | ул. Октябрьская 132 |
| 43 | ПГ № 49 К-110 | ул. Октябрьская 103 |
| 44 | ПГ № 50 К-110 | пер. Чеховский 21 |
| 45 | ПГ № 51 К-110 | ул. Октябрьская 94 |
| 46 | ПГ № 52 К-110 | ул. Белимова 119 кв1 |
| 47 | ПГ № 53 К-110 | ул. Белимова 95 |
| 48 | ПГ № 55 К-110 | ул. Белимова 58 |
| 49 | ПГ № 56 К-110 | ул. Белимова 74 а |
| 50 | ПГ № 57 К-110 | ул. Белимова 109 |
| 51 | ПГ № 58 К-110 | ул. Белимова 104 |
| 52 | ПГ № 59 К-110 | ул. Белимова 139 |
| 53 | ПГ № 60 К-110 | ул. Белимова 145 |
| 54 | ПГ № 61 К-110 | ул. Белимова 159 |
| 55 | ПГ № 62 К-110 | ул. Белимова 128 |
| 56 | ПГ № 63 К-110 | пер. Красноармейский 2 а |
| 57 | ПГ № 64 К-110 | ул. Октябрьская 135 |
| 58 | ПГ № 65 К-110 | ул. Октябрьская 159 |
| 59 | ПГ № 66 К-110 | ул. Элеваторная 15 |
| 60 | ПГ № 67 К-110 | ул. Элеваторная 35 |
| 61 | ПГ № 68 К-110 | ул. Баданова 97 кв. 1 |
| 62 | ПГ № 69 К-110 | ул. Баданова 87 |
| 63 | ПГ № 70 К-110 | ул. Баданова 69 |
| 64 | ПГ № 71 К-110 | ул. Баданова 55 |
| 65 | ПГ № 72 К-110 | ул. Белимова 4 в кв. 2 |
| 66 | ПГ № 73 К-110 | пер. Советский 2 (мг. Восход) |
| 67 | ПГ № 74 К-110 | ул. Роза Люксембург 54 |
| 68 | ПГ № 75 К-110 | ул. Роза Люксембург 42 |
| 69 | ПГ № 76 К-110 | ул. Роза Люксембург 18 |
| 70 | ПГ № 77 К-110 | пер. Займовский 13 |
| 71 | ПГ № 78 К-110 | ул. Белимова 2 |
| 72 | ПГ № 79 К-110 | ул. Белимова 14 |
| 73 | ПГ № 80 К-110 | ул. Белимово 26 |
| 74 | ПГ № 81 К-110 | ул. Баданово 3 |
| 75 | ПГ № 82 К-110 | ул. Баданово 17 |
| 76 | ПГ № 83 К-110 | ул. Элеваторная 48 |
| 77 | ПГ №1 84 К-110 | ул. Элеваторная 57 |
| 78 | ПГ № 86 К-110 | пер. Советский 17 |
| 79 | ПГ № 87 К-110 | ул. Баданова 107 |
| 80 | ПГ № 88 К-110 | ул. Баданова 127 |
| 81 | ПГ № 89 К-110 | ул. Баданова 116 |
| 82 | ПГ № 90 К-110 | ул. Ленина 95 |
| 83 | Водный объект | пруд Новоандреевский, ст. Тацинская, 300 м на север от ул. Кирова |